## Slide 1
ماینیت
در HAC70
زهرا سادات عظیمی | کارشناسی ارشد

## Slide 2
فهرست
۰۱
۰۲
۰۳
۰۴
مبانی جرم ریختنی و HAC70
دیرگداز بی‌شکل، رده‌بندی و بسته‌بندی ذرات
ماینیت (C₁₂A₇)
ساختار قفسی، سنتز اکسیدی و احیایی
هیدراتاسیون و ریزدانه‌ها
گیرش، تبدیل هیدرات‌ها، میکروسیلیس و آلومینا
هدف و طرح آزمایش
شکاف پژوهشی، فرضیه‌ها، گروه‌ها و زمان‌بندی

## Slide 3
HAC70
چسب هیدرولیکی؛ Al₂O₃ زیاد و ناخالصی کم
روان‌ساز
تبولار
سنگدانهٔ اصلی؛ اسکلت مکانیکی
ریزدانه
میکروسیلیس و آلومینای واکنش‌پذیر
اجزای جرم ریختنی
پراکنده‌سازی ذرات با آب کمتر

## Slide 5
بی‌شکل: بدون پخت، نصب درجا و درز کم
ریختنی: سنگدانه، سیمان، ذرات ریز و آب
کم‌سیمان: آب ۳ تا ۷٪ و استحکام بالا
۰۲
۰۱
۰۳
دیرگدازهای بی‌شکل

## Slide 6
CC
معمولی
سیمان ۱۵ تا ۳۰٪؛ آب ۸ تا ۱۵٪
LCC
کم‌سیمان
سیمان ۵ تا ۸٪؛ آب ۳ تا ۷٪
ULCC
فوق‌کم‌سیمان
سیمان ۱ تا ۲٪؛ آب ۳ تا ۶٪
NCC
بدون سیمان
CaO کمتر از ۰٫۲٪
رده‌بندی جرم‌ها

## Slide 7
C₃A
واکنش‌پذیرترین؛ گیرش بسیار سریع
CA
فاز هیدرولیکی اصلی؛ استحکام اولیه
CA₆
فاز دمای بالا؛ واکنش‌پذیری ناچیز
C₁₂A₇ (ماینیت)
اندکی کم‌واکنش‌تر از C₃A؛ گیرش را کوتاه می‌کند
CA₂
کندتر؛ استحکام تدریجی

## Slide 8
۱
۲
۳
میکروسیلیس و آلومینا؛ نیاز آب بسیار کم می‌شود
فوق‌ریز
فضای میان سنگدانه‌ها را پر می‌کنند
ذرات ریز
۳۰۰ میکرومتر تا ۲۰ میلی‌متر؛ بار را تحمل می‌کند
سنگدانه
بسته‌بندی ذرات

## Slide 9
جریان در لوله بدون جداشدگی
پمپ‌شدنی
بدون لرزش؛ جریان دست‌کم ۱۰۰٪
خودجاری
گانینگ و شاتکریت
پاشیدنی
لرزش برای تراکم و خروج حباب
ویبره‌ای
روش‌های نصب

## Slide 10
کلوئیدهایی مانند سل سیلیس و سل آلومینا
سل-ژل
فلوکوله‌شدن ذرات فوق‌ریز
انعقادی
فسفاتی و سیلیکاتی؛ استحکام سبز خوب
شیمیایی
واکنش با آب؛ مانند سیمان آلومینات کلسیم
هیدرولیکی
سیستم‌های پیوندی

## Slide 11
Fondu
Al₂O₃ ۳۶ تا ۴۲٪؛ ناخالصی بیش از ۱۵٪
Secar 71 (HAC70)
Al₂O₃ ۶۸ تا ۷۲٪؛ ناخالصی کمتر از ۱٪؛ فازهای CA و CA₂
Secar 80
Al₂O₃ حدود ۷۸٪؛ CaO حدود ۲۱٪؛ ناخالصی حدود ۰٫۷٪
سیمان‌های CAC

## Slide 12
ماینیت (C₁₂A₇)
ساختار قفسی، سنتز و واکنش‌پذیری

## Slide 13
مخلوط CaCO₃ و Al₂O₃
نسبت حدود ۱۲ به ۷ و ۱٫۲۵٪ مول آلومینای اضافی
تکلیس حدود ۱۲۰۰ ‎°C
۲۴ ساعت؛ واسطهٔ C₅A₃ حدود ۹۵۰ ‎°C
شناسایی با XRD
فازها، خلوص و ردپای CA
آسیاب و خشک‌کردن
با ایزوپروپانول؛ تماس بهتر ذرات
تف‌جوشی حدود ۱۳۲۵ ‎°C
قرص متراکم و تقریباً تک‌فاز

## Slide 14
مسیر فازی
با افزایش دما، C₅A₃ واسط به C₁₂A₇ تبدیل می‌شود؛ ماینیت خالص بالاتر از حدود ۱۲۵۰ ‎°C پدید می‌آید.
مسیر فازی سنتز

## Slide 15
گروه فضایی I-43d؛ ۱۲ قفس در هر سلول واحد
شبکهٔ مکعبی
قطر داخلی حدود ۰٫۴ نانومتر؛ دو یون O²⁻ در قفس
قفس‌ها
با افزایش الکترون: سفید، سبز، قهوه‌ای، سیاه
رنگ
از عایق به نیمه‌هادی و رسانای فلزی
رسانایی
جایگزینی O²⁻ قفس با الکترون: C₁₂A₇:e⁻
الکتراید
الکتراید در هوا تا حدود ۴۰۰ ‎°C پایدار است
پایداری
ساختار قفسی ماینیت

## Slide 16
اکسیدی
کربن
تیتانیوم
زیرکونیوم
سفید؛ سنتز در هوا (۱۲۰۰ ‎°C)
ماینیت اکسیدی
پودر سبز؛ حدود ۰٫۴۷ × ۱۰²¹ e/cm³
احیا با کربن
پودر قهوه‌ای؛ ۰٫۶۵ تا ۰٫۷۷ × ۱۰²¹ e/cm³
احیا با تیتانیوم
پودر مشکی؛ ۱٫۱۰ × ۱۰²¹ e/cm³
احیا با زیرکونیوم
از ماینیت تا الکتراید

## Slide 17
۰۲
۰۴
۰۳
۰۱
خلأ و ۱۴۲۰ ‎°C؛ دفن در C، Ti یا Zr؛ ماینیت احیایی (R)
عصارهٔ آلوئه‌ورا؛ حدود ۹۰۰ ‎°C؛ نانوذرات
محیط احیایی
بیوسنتز ریزموج
تکلیس ۱۲۰۰ ‎°C در هوا؛ ماینیت اکسیدی (O)
احیای پویا با CO و CH₄ تا ۱۵۰۰ ‎°C
محیط اکسیدی
بستر کربنی درجا
سنتز در دو محیط

## Slide 18
شناسایی
فازها، خلوص و ردپای CA
XRD
توزیع اندازه پیش از افزودن
اندازهٔ ذرات
ریخت‌شناسی و اندازهٔ ذرات
SEM
ترکیب موضعی
EDS
آب پیوندی و تجزیهٔ هیدرات‌ها
TG/DSC
پیش از افزودن به جرم
شناسایی ماینیت

## Slide 19
۰۴
ماینیت با آب سریع‌تر از CA واکنش می‌دهد
واکنش‌پذیری
۰۱
به‌تنهایی الکتراید را اثبات نمی‌کند
محیط احیایی
۰۳
در هوا تا حدود ۴۰۰ ‎°C پایدار است
پایداری
۰۲
ترکیب فازی و چگالی الکترون باید اندازه‌گیری شود
شناسایی
نکات الکتراید

## Slide 20
الگوی XRD الکترایدها همان ساختار ماینیت است؛ فقط قلهٔ کوچک CaAl₂O₄ دیده می‌شود
FE-SEM: ریزساختار نانو و میکروذرات پودر ماینیت
در آب، ماینیت سریع واکنش می‌دهد و هیدرات تشکیل می‌شود
این واکنش مبنای فرضیهٔ اثر ماینیت بر گیرش جرم است
ماینیت: XRD و آب

## Slide 21
دهیدراسیون ۲۰۰ تا ۸۰۰ ‎°C
آزادشدن آب هیدرات‌ها؛ افت اندک استحکام
تف‌جوشی بالای ۱۰۰۰ ‎°C
پیوند سرامیکی؛ جهش مدول و استحکام
CA₆ بالای ۱۴۰۰ ‎°C
فاز پیوندی دمای بالا
تبلور مجدد حدود ۹۰۰ ‎°C
CA دهیدراته و آلومینای فعال؛ مدول اندکی بهتر
تبدیل CA به CA₂
واکنش CA با آلومینای فعال

## Slide 22
Go ahead and replace it with your own text.
CONTENT 01
Go ahead and replace it with your own text.
CONTENT 03
TYPE 01
80
55
60
37
TYPE 02
TYPE 03
TYPE 04
CONTENT 02
Go ahead and replace it with your own text.
CONTENT 04
Go ahead and replace it with your own text.
TITLE HERE

## Slide 23
۱
اختلاط
ورود آب و تشکیل لایهٔ هیدروکسیله
۲
انحلال
آزادشدن Ca²⁺ و Al(OH)₄⁻
۴
رسوب
رسوب هیدرات‌ها و آغاز گیرش
۳
دورهٔ القا
فوق‌اشباع‌شدن محلول
۵
تبدیل
CAH₁₀ و C₂AH₈ به C₃AH₆ و AH₃
مسیر هیدراتاسیون

## Slide 24
سه مرحله
انحلال، جوانه‌زنی و رسوب هیدرات‌ها؛ با افزایش دما قلهٔ گرمازایی زودتر رخ می‌دهد.
سینتیک هیدراتاسیون

## Slide 25
CAH₁₀
هیدرات شبه‌پایدار؛ دمای پایین
انحلال و رسوب
در حضور آب آزاد (نه حالت‌جامد)
AH₃
گیبسیت؛ بر تخلخل و استحکام اثر می‌گذارد
C₂AH₈
هیدرات شبه‌پایدار دوم
C₃AH₆
هیدروگارنت پایدار و مکعبی

## Slide 26
ریزساختار هیدرات‌ها
CAH₁₀ و C₂AH₈ شبه‌پایدار؛ C₃AH₆ مکعبی
تبدیل در ۶۰ ‎°C
فقط در حضور آب آزاد رخ می‌دهد
سازوکار
انحلال و رسوب، نه واکنش حالت‌جامد
هیدرات‌ها و تبدیل

## Slide 27
دما
دمای بالاتر، قلهٔ گرمازایی زودتر
مقدار آب
با ریزدانه‌ها کمتر می‌شود
روان‌ساز
پراکندگی و روانی بهتر
سیلیس
میکروسیلیس گیرش را کند می‌کند
ماینیت
مقدار کم هم گیرش را کوتاه می‌کند
آلومینا
آلومینای فعال گیرش را تسریع می‌کند
عوامل مؤثر بر گیرش

## Slide 28
35%
65%
I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.
NOTE HERE
TITLE HERE

## Slide 29
۱
۲
۳
۴
۵
ترکیب
گیرش
فاز
حفره
استحکام
ریزساختار
تخلخل، چگالی و ریزساختار پس از پخت
فازها
نوع هیدرات‌ها و روند تبدیل آن‌ها
هیدراتاسیون
سرعت گیرش و سینتیک هیدراتاسیون
ترکیب و سنتز
نوع و مقدار افزودنی‌ها و شرایط سنتز (O یا R)
استحکام
استحکام فشاری سرد (CCS) و خمشی (CMOR)
از ترکیب تا استحکام

## Slide 30
40%
30%
65%
85%
35%
  DATA 01
Go ahead and replace it with your own text.
  DATA 02
Go ahead and replace it with your own text.
  DATA 03
Go ahead and replace it with your own text.
  DATA 04
Go ahead and replace it with your own text.
  DATA 05
Go ahead and replace it with your own text.
TITLE HERE

## Slide 31
RATE 01
RATE 02
RATE 03
RATE 04
25%
50%
75%
100%
Go ahead and replace it with your own text.
STEP 01
Go ahead and replace it with your own text.
STEP 04
Go ahead and replace it with your own text.
STEP 02
Go ahead and replace it with your own text.
STEP 03
TITLE HERE

## Slide 32
فراصوت
کارپذیری
روانی
دمای هیدراتاسیون
اندازه‌گیری روانی و حفظ آن در زمان
ثبت منحنی دما هنگام گیرش
زمان کارپذیری و گیرش اولیه و نهایی
پایش فراصوتی، در صورت دسترسی
سنجش گیرش

## Slide 33
Go ahead and replace it with your own text.
75%
Go ahead and replace it with your own text.
55%
Go ahead and replace it with your own text.
20%
Go ahead and replace it with your own text.
80%
STAGE 04
Go ahead and replace it with your own text.
STAGE 03
Go ahead and replace it with your own text.
STAGE 02
Go ahead and replace it with your own text.
STAGE 01
Go ahead and replace it with your own text.
TITLE HERE

## Slide 34
گیرش
تخلخل
آب
CA₆
ریزدانه‌ها فضاهای خالی را پر می‌کنند، آب لازم را کم می‌کنند و محل جوانه‌زنی فراهم می‌آورند.
میکروسیلیس
کروی و آمورف، حدود ۰٫۱۵ µm؛ گیرش را کند می‌کند
آلومینای واکنش‌پذیر
بلور اولیه کمتر از ۱ µm؛ گیرش را تسریع می‌کند
اثر ترکیبی
برابر مجموع اثرها نیست؛ وابسته به مقدار
اثر ریزدانه‌ها

## Slide 35
گیرش
میکروسیلیس گیرش را کند و آلومینای فعال آن را تسریع می‌کند؛ سل سیلیس گرمای هیدراتاسیون و استحکام را تغییر می‌دهد.
ریزدانه و گیرش

## Slide 36
تا ۰٫۵٪ میکروسیلیس، هیبونیت سوزنی (CA₆) را ترویج و انبساط ماندگار را بیشتر می‌کند
در ۱٪ میکروسیلیس، انقباض تف‌جوشی فاز مایع غالب می‌شود
میکروسیلیس گیرش را کند و آلومینای واکنش‌پذیر آن را تسریع می‌کند
سل سیلیس ۵٪: CAH₁₀ بیشتر، بلورهای ریزتر و بیشترین استحکام ملات
اثر میکروسیلیس

## Slide 37
انبساط ماندگار
تا ۰٫۵٪ میکروسیلیس بیشتر می‌شود
در ۱٪ میکروسیلیس
انقباض تف‌جوشی فاز مایع غالب است
هیبونیت CA₆
ریخت‌شناسی بلورها با سیلیس تغییر می‌کند
میکروسیلیس و CA₆

## Slide 38
۰٫۱۵
µm
۱۰۷۵
‎°C
۲٫۵
µm
۵
٪
۱۳۹۰
‎°C
  قطر میکروسیلیس
ذرات کروی و آمورف
  کریستوبالیت
میکروسیلیس از این دما کریستوبالیت می‌شود
  D₅₀ آلومینای فعال
ریزتر از سنگدانه؛ سطح ویژهٔ زیاد
  سل سیلیس بهینه
بیشترین استحکام فشاری ملات
  یوتکتیک CaO–Al₂O₃
پایین‌ترین یوتکتیک؛ C₁₂A₇ + CA + مذاب
اعداد مهم ریزدانه‌ها

## Slide 39
اثر آلومینا
نوع آلومینا بر هیدراتاسیون، مدول یانگ و انبساط اثر می‌گذارد؛ همراه با دود سیلیس، قلهٔ گرمایی اول تغییر می‌کند.
آلومینای واکنش‌پذیر

## Slide 40
کلوئیدی و بدون سیمان
بوهمیت
همراه با CAC؛ نانوسیلیس حدود ۱۰ nm
سل سیلیس
جایگزین سیمان؛ فازهای انبساطی کمتر
آلومینای HA
پیوند شیمیایی؛ واکنش اسید‌باز
فسفاتی
چسب‌های دیگر

## Slide 41
با افزایش دما، CA به CA₂ و CA₆ تبدیل می‌شود و ترکیب فازی تغییر می‌کند
استحکام در دمای میانی افت می‌کند و در دمای بالا دوباره بالا می‌رود
تخلخل و چگالی با دمای پخت تغییر می‌کنند
نتایج پژوهش حاضر با همین معیارها مقایسه می‌شود
دما، فاز و استحکام

## Slide 42
اکسیدی در برابر احیایی
مقایسهٔ ماینیت دو محیط در جرم ثابت تبولار–HAC70
اثر منفرد و ترکیبی
ماینیت، میکروسیلیس و آلومینای واکنش‌پذیر
پیوند گیرش و ریزساختار
هیدرات، تخلخل، ریزساختار و استحکام
شکاف پژوهشی

## Slide 43
سنتز
گیرش
استحکام
۱
۲
۳
  سنتز و شناسایی
ماینیت اکسیدی و احیایی؛ XRD، SEM، EDS
  گیرش و هیدراتاسیون
روانی، کارپذیری، گیرش و فازهای هیدراته
  استحکام و ریزساختار
CCS، CMOR، تخلخل و SEM
محورهای پژوهش

## Slide 44
هدف اصلی
اثر ماینیت اکسیدی و احیایی، همراه با میکروسیلیس و آلومینای واکنش‌پذیر، بر گیرش، استحکام و ریزساختار جرم تبولار–HAC70
هدف پژوهش

## Slide 45
میکروسیلیس
تخلخل را کم می‌کند؛ گیرش را هم تغییر می‌دهد
آلومینای فعال
جوانه‌زنی و استحکام اولیه را افزایش می‌دهد
دو محیط سنتز
ماینیت اکسیدی و احیایی، هیدراتاسیون متفاوتی دارند
ماینیت و گیرش
ماینیت، زمان گیرش جرم HAC70 را کاهش می‌دهد
اثر ترکیبی
لزوماً برابر جمع اثرهای منفرد نیست
فرضیه‌های پژوهش

## Slide 46
آزمون‌ها
و روش‌ها
XRD
فازها و هیدرات‌ها در سنین مختلف
SEM/EDS
حفرات و پیوستگی ماتریس
چگالی و تخلخل
چگالی حجمی، تخلخل ظاهری و جذب آب
استحکام
CCS و، در صورت امکان، CMOR
TG/DSC
آب پیوندی و تجزیهٔ هیدرات‌ها
روانی و گیرش
روانی، کارپذیری، گیرش اولیه و نهایی
آزمون‌ها و ارزیابی

## Slide 47
M+S+A
M+A
M+S
آلومینا A
شاهد
ماینیت O
ماینیت R
سیلیس S
گروه‌های آزمایشی

## Slide 48
ماه ۸ تا ۱۰
میکروسیلیس، آلومینا؛ ساخت نمونه و آزمون مکانیکی
ماه ۵ تا ۷
آزمون مقدماتی و غربالگری مقدار ماینیت
ماه ۳ تا ۴
سنتز و شناسایی ماینیت اکسیدی و احیایی
ماه ۱ تا ۲
مرور منابع، طرح آزمایش و تهیهٔ مواد
ماه ۱۱ و ۱۲
XRD، TG/DSC، SEM/EDS؛ تحلیل و نگارش
برنامهٔ زمان‌بندی

## Slide 49
جمع‌بندی
هدف، ترکیبی با تعادل میان کارپذیری، گیرش، تخلخل و استحکام است؛ الکتراید و جرم گرافیت‌دار فقط پس از آزمون مستقیم بررسی می‌شوند.
نتیجه‌گیری

## Slide 50
سپاس!
استاد راهنما: دکتر رحیم نقی‌زاده
مهر ۱۴۰۵